КУПОЛ НА ОСНОВЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ФЕРМЫ MERO

компании MERO-TSK International GmbH

Уникальная строительная конструкция – каркас купола на основе пространственной фермы «Меро» – была спроектирована и изготовлена для проекта «Аква Сити-Палас» (участок  4 ММДЦ «Москва-Сити») немецкой компанией MERO-TSK International GmbH.

Купол представляет из себя каркас, собираемый из металлических комплектующих. Патентованный способ расчёта конструкций и применение специальной стали, позволяет перекрывать большие площади (в данном случае 100х60 метров) без применения опорных колонн.

Ажурная конструкция позволяет применять остекление поверхности и делать купол прозрачным.

Лёгкий и прочный каркас даёт минимальную нагрузку на фундамент, что особенно критично на неблагоприятных для строительства грунтах (например, вблизи рек).

Конструкция, разработанная и произведённая немецкими высококвалифицированными специалистами компании MERO-TSK International GmbH – мирового лидера в этой области, обеспечивает наивысший уровень безопасности при длительной эксплуатации в сложных климатических условиях.

Сочетание этих качеств делает подобное решение, несмотря на его значительную стоимость, практически безальтернативным для аквапарков и спортивных сооружений высокого класса.

Купол без особых проблем адаптируется архитекторами и проектировщиками к аналогичным, сопоставимым по размерам проектам спортивных и развлекательных сооружений, строительство которых в последнее время приобретает массовый характер (в Москве, Сочи и крупнейших городах России).

Компания-производитель, имеющая в Москве представительство и штат специалистов, письменно подтвердила свою готовность обеспечить полное сопровождение в вопросах дальнейшего применения этого купола: проектирование; при необходимости - допоставку в соответствии с коррективами конструкции под проект заказчика; монтаж или шефмонтаж.

Общая площадь, перекрываемая куполом - около 6200 кв.м.

Конструкция состоит из 5844 стальных стержней с коническими наконечниками и 1276 сферических узловых элементов.
Материал – специальная сталь с многослойной защитой от коррозии.

Длина – 102 м

Ширина - 61м,

Высота – 15 м

Общий вес конструкции - около 360 тонн.

Заводская упаковка - деревянные ящики.

Контрактная стоимость - 13 630 000 евро.

Конструкция находится в Московской области на охраняемом складе, принадлежащем КБ «Смоленский банк».

С целью дальнейшего облегчения и удешевления возводимого на базе купола сооружения возможно использование вместо остекления специальной ткани, производимой компанией Verseidag Indutex (Германия) и сохраняющей свои выдающиеся качества в течение всего срока эксплуатации объекта. Компания имеет огромный опыт применения таких покрытий в спортивных и других сооружениях по всему миру.

Для снижения стоимости проектных и монтажных работ возможно привлечение ведущих российских конструкторов и проектировщиков к соответствующим видам работ под контролем немецких специалистов. Получено принципиальное согласие от ряда наиболее авторитетных в своей области российских организаций на участие в реализации будущего проекта.